## Сведения о качестве питьевой воды систем централизованного водоснабжения Красноульского сельского поселения

### Результаты лабораторного исследования качества питьевой воды по органолептическим и микробиологическим показателям систем централизованного питьевого водоснабжения

| Показатель | Показатель качества питьевой воды, характеризующий её безопасность, по которому осуществляется производственный контроль | Фактический показатель качества питьевой воды, характеризующий её безопасность, по которому осуществляется производственный контроль |
| --- | --- | --- |
| Мутность, ЕМФ | Не более 2,6 | Менее 1 |
| Запах при +60 градус С | Не более 2 | 0 |
| Запах при +20 градус С | Не более 2 | 0 |
| привкус | Не более 2 | 0 |
| цветность | Не более 20 | Менее 1 |
| Общее микробное число (число образующих колоний бактерий в 1 мл.) | не более 50,0 | 0-9 |
| Общиие колиформные бактерии (число бактерий в 100 мл). | отсутствие | 0 |
| Термотолерантные бактерии (число бактерий в 100 мл.) | отсутствие | 0 |

Филиалом ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в РА»  в Майкопском районе 01.08.2019 г. при проведении производственного лабораторного контроля за качеством воды из водопроводов хуторов Красная Улька, Коминтерн, Ткачев были отобраны 9  проб питьевой воды.  Исследованные пробы воды по определяемым показателям соответствует требованиям пп. 3.1-3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением 5 проб, которые не соответствует требованиям:

- х. Коминтерн, родник, по органолептическим показателям: мутность 20,2 +- 2,8;

- х. Коминтерн, ул. Прямая, 22, по органолептическим показателям: мутность 19,8 +- 2,8; по микробиологическим  показателям:  общие колиформные бактерии (ОКБ) - 24 КОЕ в 100 мл;

- х Коминтерн, ул. Пионерская, 20, по органолептическим показателям: мутность 19,5 +- 2,8;

- х. Ткачев, ул. Речная, 40, по микробиологическим  показателям:  общие колиформные бактерии (ОКБ) – 28,7 КОЕ в 100 мл; термотолерантные колифомные бактерии (ТКБ) – 28,7 КОЕ в 100 мл;

Х. Ткачев, Родник, общие колиформные бактерии (ОКБ) – 16 КОЕ в 100 мл.