## Сведения о качестве питьевой воды систем централизованного водоснабжения Красноульского сельского поселения

### Результаты лабораторного исследования качества питьевой воды по органолептическим и микробиологическим показателям систем централизованного питьевого водоснабжения

| Показатель | Показатель качества питьевой воды, характеризующий её безопасность, по которому осуществляется производственный контроль | Фактический показатель качества питьевой воды, характеризующий её безопасность, по которому осуществляется производственный контроль |
| --- | --- | --- |
| Мутность, ЕМФ | Не более 2,6 | Менее 1 |
| Запах при +60 градус С | Не более 2 | 0 |
| Запах при +20 градус С | Не более 2 | 0 |
| привкус | Не более 2 | 0 |
| цветность | Не более 20 | Менее 1 |
| Общее микробное число (число образующих колоний бактерий в 1 мл.) | не более 50,0 | 0-9 |
| Общиие колиформные бактерии (число бактерий в 100 мл). | отсутствие | 0 |
| Термотолерантные бактерии (число бактерий в 100 мл.) | отсутствие | 0 |

Филиалом ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в РА»  в Майкопском районе 12.07.2019 г. при проведении производственного лабораторного контроля за качеством воды из водопроводов хуторов Гражданский, Красная Улька, Вольный, Коминтерн, Ткачев были отобраны 15  проб питьевой воды.  Исследованные пробы воды по определяемым показателям соответствует требованиям пп. 3.1-3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением 11 проб из водопроводных кранов, которые не соответствует требованиям:

- х.Ткачев, родник, ул, Речная,23, ул.Речная,40,

по микробиологическим  показателям:  общие колиформные бактерии (ОКБ) -2,0 КОЕ в 100 мл (гигиенический норматив- отсутствие), термотолерантные колифомные бактерии (ТКБ) -2,0 КОЕ в 100 мл (гигиенический норматив- отсутствие).

- х.Коминтерн – родник,  ул.Пионерская,20, ул.Прямая,22.

по микробиологическим  показателям:  общие колиформные бактерии (ОКБ) - 0,9-2,0 КОЕ в 100 мл (гигиенический норматив- отсутствие),  термотолерантные колифомные бактерии (ТКБ) -0,9-2,0 КОЕ в 100 мл (гигиенический норматив- отсутствие), по органолептическим показателям мутность - 9,0-9,5 ЕМФ (гигиенический норматив не более 2,6 ЕМФ);

-х.Красная Улька - артскважина,  ул.Октябрьская,8, ул.Новая,1.

по микробиологическим  показателям:  общие колиформные бактерии (ОКБ 0,4 – 0,9 КОЕ в 100 мл (гигиенический норматив- отсутствие), термотолерантные колифомные бактерии (ТКБ) -0,4-0,9 КОЕ в 100 мл (гигиенический норматив- отсутствие).